Приложение 2.

Практикум для педагогов- географов  на школьной географической площадке

с использованием приборов топографического набора.

Группа № 1

Тема «Измерение расстояний  при помощи дальномера»

Цель: обучение приёму  определять расстояния дальномером.

Оборудование: дальномер, мерная лента, веха 1,5 м =1500

Ход работы.

Задание 1. Прочитайте текст практической работы № 4 « Измерение расстояния» в школьном практикуме и ознакомься с правилами работы с дальномером.

Дальномер (рис. 1) состоит из основания 1, боковые стенки которого имеют два продольных паза. В пазах помещен предметный диоптр 2, фиксируемый от самопроизвольного перемещения пружиной.

На левом торце основания расположен упор 3, ограничивающий движение предметного диоптра. Предметный диоптр имеет квадратное отверстие размером 5X5 мм. На правом конце основания неподвижно укреплен глазной диоптр 4 с отверстием диаметром 2 мм, через которое измеряющий наблюдает совмещение предметного диоптра (при его перемещении) с изображением вехи.

На основании дальномера нанесены 2 шкалы: на боковой поверхности — метровая, на верхней — миллиметровая с начальным делением от глазного диоптра.

Метровая шкала служит для измерения дальности от 30 до 150 метров при высоте вехи 1,5 м.

Миллиметровая шкала служит для определения дальности при высоте ориентира, отличной от  1,5 м.

2. При высоте вехи 1,5 м  и высоте подвижного диоптрия 5 мм определяется постоянный коэффициент дальномера:

K = H/ h= 1500 / 5 = 300, где

К — постоянный коэффициент дальномера,

Н — высота рабочей части вехи,

h — высота просвета в подвижном диоптре

Поэтому при высоте вехи 1, 5 м. формула расчёта расстояний будет следующая:

D = K ∙ d                        D = 300 ∙d, где

d— показания, снятые по метровой шкале дальномера) на боковой поверхности),

Д — измеряемая дальность.

Пример: Определить расстояние до вехи  высотой в 1,5 м при показаниях дальномера   40 м

Д = 300 ∙ 40 = 1200  м

Задание 2. Произведите измерение  дальномером длину школы

Д = 300 ∙_____=    _______м

Проверь измерение мерной лентой. Расстояние между двумя точками измеряется путем наложения мерной ленты от точки 1 к точке 2.  Для отсчета промеров, сделанных мерной лентой, употребляются колышки, раскрашенные в красно-белый цвет.

Д=

Задание 3. Произведите измерение  дальномером от центрального входа в школу до восточного забора.

Д = 300 ∙_____=    _______м

Практикум для педагогов- географов  на школьной географической площадке

с использованием приборов топографического набора.

Группа № 2

Тема «Измерение высоты солнца над горизонтом и определение географической широты»

Цель: обучение приёму  определения  высоту солнца над горизонтом и географической широты местности.

Оборудование: вертикальный угломер (эклиметр) или  стационарный эклиметр.

Ход работы:

Задание 1. Прочитайте текст практической работы № 6 «Измерение высоты солнца над горизонтом» в школьном практикуме и ознакомься с правилами работы с эклиметром.

Задание 2. Произведите измерение  эклиметром высоты солнца над горизонтом (∟☼)

(∟☼)=________º

Задание 3. Произведите определение географической широты местности, используя формулу :

φ (широта пункт) = 90° – высота поденного Солнца (в градусах) ± склонение Солнца (в градусах и угловых минутах) (на 21 мая).

(склонение Солнца может быть положительным или отрицательным, см. таблицу 1. на обратной стороне листа).

φ (широта пункт) = 90° – _______+______=________°

Практикум для педагогов- географов  на школьной географической площадке

с использованием приборов топографического набора.

Группа № 2

Тема «Определение направлений и азимутов»

Цель: обучение приёму  определения  направлений и азимутов при помощи  азимутального столба.

Оборудование: азимутальный столб

Ход работы:

Задание 1. Прочитайте текст практической работы № 3 «Определение направлений и азимутов» в школьном практикуме .

Азимутальный столб.

Задание 2. Произведите измерение  направлений при помощи компаса.

Контора -

УОУ школы-

Школа -

Водонапорная башня

Задание 3. Произведите измерение  азимутов при помощи  азимутального столба:

Контора -

УОУ школы-

Школа -

Водонапорная башня-

Практикум для педагогов- географов  на школьной географической площадке

с использованием приборов топографического набора.

Группа № 3

Тема «Определение высоты объекта эккером»

Цель: обучение приёму  определения  высоты объекта эккером.

Оборудование: экер, мерная лента.

Ход работы:

Задание 1. Прочитайте текст практической работы № 7 «Определение высоты» в школьном практикуме - Способ № 4.

Задание 2. Произведите измерение  высоты дерева, отбрасывающего тень с  помощью эккера.

Действие 1. Эккер берут в руки вертикально и наводят на некотором расстоянии на дерево.

Действие 2. Экер наводят на дерево так, чтобы створ шпилек 1и 3 был направлен на дерево на высоте глаза измеряющего, а другой створ шпилек 1 и 2 под углом на макушку дерева (рис. 12, б).

Действие 3.  Измерьте длину от дерева до человека, держащего эккер АВ

АВ =__________м.

Действие 3.  Измерь высоту дерева по формуле (H):

H =АВ +  ВЕ (рост измеряющего от земли до глаз)

H =____+_______= ________м

Практикум для педагогов- географов  на школьной географической площадке

с использованием приборов топографического набора.

Группа № 3

Тема «Определение расстояний шагами с помощью забора - измерителя»

Цель : обучение приёму  измерять расстояния шагами.

Оборудование : Забор – измеритель ШГП, калькулятор.

Ход работы.

Задание 1. Прочитайте текст практической работы № 2 « Измерение расстояний шагами» в школьном практикуме

Задание 2. Определите    длину пары шагов:

Действие 1. Пройди,  считая пары шагов 10 м рядом с измерительным забором 3 раза:

______

______

______

Действие 2.Определите среднее арифметическое (Сложи полученный результат и раздели его  на 3)-  _______ .

Действие 3.Определите среднюю длину своей пары шагов (10 м разделить на полученную цифру и узнать длину  своей пары шагов.)

10:  _____ = ______

Задание 3. Определите    при помощи пары шагов:

длину школы-_______________

ширину школы- ______________

Практикум для педагогов- географов  на школьной географической площадке

с использованием приборов топографического набора.

Группа № 1

Тема «Измерение высоты  при помощи дальномера»

Цель: обучение приёму  определять высоту дальномером.

Оборудование: дальномер, мерная лента

Ход работы.

Задание 1. Прочитайте текст описание приборов из топографического набора (№ 5) в школьном практикуме и ознакомься с правилами работы с дальномером.

Задание 2. Познакомьтесь с ходом определения высоты объекта с помощью дальномера

Определение высоты производят следующим образом:

1. Предметный диоптр устанавливают по миллиметровой шкале на 0.

2. Отходят от ориентира на любое расстояние «D».

3. Передвигают подвижный диоптр до тех пор, пока, изображение полностью не впишется в   просвет диоптра.

4.По миллиметровой шкале дальномера снимают окончательный отсчет (величина d )

5. Расстояние D   до ориентира определяют мерной лентой.

6. Определяют высота ориентира  по формуле.

Н = D  х h  / d, где

Н — высота объекта,

h — высота просвета в подвижном диоптре, равная 5 мм

D- расстояние, при котором объект полностью вписывается в подвижный диоптр.

d- показания миллиметровой шкалы дальномера

При расчетах расстояние следует перевести из метров в мм, например,

если D =54 , а d=40мм , следовательно  D =54000мм и высота объекта будет

Н =54000ммх5мм/40мм=6750мм=6,75 м

Задание 3. Произведите дальномером измерение    высоты школьных ворот от южного бордюра.

Н =                          х    5 мм  /               =

высоты клёна у центральных ворот

Н =                          х    5 мм  /               =